Таблица  соответствия   блоков   программных

Действительно  с  26.06.2017 г.

| Код ПО УИРФ | № п./п. | Код ПО ФАИД | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УИРФ.467361.007 | 1. | ФАИД.00002-53 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с нерегулируемым приводом и проходной кабиной | Старые версии ФАИД.00002-50 ФАИД.00002-51 |
|  | 2. | ФАИД.00101-54 | Для пассажирских лифтов в общественных и жилых зданиях с нерегулируемым приводом.* | Старые версии ФАИД.00001-50 ФАИД.00101-50 ФАИД.00101-51 ФАИД.00101-52 |
|  | 3. | ФАИД.00102-52 | Для пассажирских лифтов в общественных зданиях с нерегулируемым приводом и проходной кабиной. | Старая версия ФАИД.00102-50 ФАИД.00102-51 |
|  | 4. | ФАИД.00109-51 | Для пассажирских лифтов в общественных и жилых зданиях с нерегулируемым приводом и табло на всех этажах.* | Старые версии ФАИД.00009-50 ФАИД.00109-50 |
| УИРФ.467361.008 | 5. | ФАИД.00402-52 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом и проходной кабиной. | Старая версия ФАИД.00402-50 ФАИД.00402-51 |
|  | 6 | ФАИД.00501-54 | Для пассажирских лифтов в общественных и жилых зданиях с регулируемым приводом*. | Старые версии ФАИД.00401-50 ФАИД.00501-50 ФАИД.00501-51 ФАИД.00501-52 |
|  | 7. | ФАИД.00502-52 | Для пассажирских лифтов в общественных зданиях с регулируемым приводом и проходной кабиной. | Старая версия ФАИД.00502-50 ФАИД.00502-51 |
|  | 8. | ФАИД.00509-52 | Для пассажирских лифтов в общественных и жилых зданиях с регулируемым приводом и табло на всех этажах.* | Старые версии ФАИД.00409-50 ФАИД.00509-50 ФАИД.00509-51 |
| УИРФ.467361.009 | 9. | ФАИД.00301-52 | Для грузовых лифтов | Старая версия ФАИД.00301-50 |

*) Переключение с режима  «Жилое здание» на режим «Общественное здание» осуществляется параметром  «b» (b4 = 0 - жилое здание,  b4 = 1 - административное здание).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналогов УИРФ нет | 10. | ФАИД.00003-51 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с нерегулируемым приводом и непроходной кабиной, работающих в группе, один из лифтов который имеет одну остановку ниже основного посадочного этажа | Старая версия ФАИД.00003-50 |
|  | 11. | ФАИД.00403-50 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом и непроходной кабиной, работающих в группе, один из лифтов который имеет одну остановку ниже основного посадочного этажа | Смотри приложение к РЭ |
|  | 12. | ФАИД.00103-50 | Для пассажирских лифтов в административных зданиях с нерегулируемым приводом и непроходной кабиной, работающих в группе, один из лифтов который имеет одну остановку ниже основного посадочного этажа |  |
|  | 13. | ФАИД.00112-03 | Для больничных лифтов с нерегулируемым приводом с проходной (непроходной) кабиной с автоматичес-кими дверями с (приоритетным вызовом кабины и режимом транспортирования лежачих больных | У лифтов с непроходной кабиной необходимо заблокировать отсутствующие DT02 и ВК32 Установить соответствующие диодные перемычки |
|  | 14. | ФАИД.00512-04 | Для больничных лифтов с регулируемым приводом с проходной (непроходной) кабиной с автоматичес-кими дверями с приоритетным вызовом кабины и режимом транспортирования лежачих больных | Старая версия ФАИД.00512-01 ФАИД.00512-02 ФАИД.00512-03 У лифтов с непроходной кабиной необходимо заблокировать отсутствующие DT02 и ВК32 Установить соответствующие диодные перемычки |
|  | хх. | ФАИД.1ХХХХ-VV | Специальное программное обеспечение. | По заявке |
|  | 15. | ФАИД.10002-54 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с нерегулируемым приводом и проходной кабиной и выходом для инвалидов(короткий этаж) | Старая версия ФАИД.10002-50 ФАИД.10002-52 |
|  | 16. | ФАИД.10401-55 | Лифт по ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов». С учетом дополнительных требований для Москвы(Функция вызова лифта с широким проемом). Регулируемый привод. | Старая версия ФАИД.10401-52, 10401-53, 10401-54 Необходимо установить номера лифтов с широким проемом 4,5,6 лифты с малым проемом 1,2,3. При данной установке, в случае, прихода лифта с малым проемом, при открытых дверях, необходимо повторно кратковременно нажать кнопку вызова. |

*) Переключение с режима  «Жилое здание» на режим «Общественное здание» осуществляется параметром  «b» (b4 = 0 – жилое здание,  b4 = 1 – административное здание).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналогов УИРФ нет | 17. | ФАИД.10001-02 | Лифт по ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов». С учетом дополнительных требований для Москвы(Функция вызова лифта с широким проемом). Нерегулируемый привод. | Старая версия ФАИД.10001-53, 10001-54 Необходимо установить номера лифтов с широким проемом 4,5,6 лифты с малым проемом 1,2,3. При данной установке, в случае, прихода лифта с малым проемом, при открытых дверях, необходимо повторно кратковременно нажать кнопку вызова. |
|  | 18. | ФАИД.10001-01.1 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях. С нерегулируемым приводом и распашными дверями шахты. |  |
|  | 19. | ФАИД.10501-52 | Для пассажирских лифтов в общественных зданиях. С регулируемым приводом. Ожидание пассажира в режиме погрузки. | ARSS-52 |
|  | 20. | ФАИД.10402-51 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом и проходной кабиной и выходом для инвалидов (короткий этаж) | Старая версия ФАИД.10402-50 Смотри приложение к РЭ |
|  | 21. | ФАИД.00405-04 | Для пассажирских лифтов, с регулируемым главным приводом и функцией автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети, устанавливаемых в жилых зданиях. В программном обеспечении для жилья (ФАИД.00405) реализована функция вызова лифта с широким проемом для перевозки инвалидов колясочников, детских колясок. | Старая версия ФАИД.00405-03 При активации функции эвакуации перемычка 4-6 в плате ПУ-3 должна быть удалена. В параметр В2 (датчик 15кг) введена дополнительная уставка 2, при установке которой датчик 15 кг работает на замыкание. Сброс регулятора осуществляется с выхода СК1 (274 провод). В программном обеспечении для жилья ФАИД.00405-04 реализована функция вызова лифта с широким проемом для перевозки инвалидов колясочников, детских колясок. Необходимо установить номера лифтов с широким проемом 4,5,6 лифты с малым проемом 1,2,3. При данной установке, в случае, прихода лифта с малым проемом, при открытых дверях, необходимо повторно кратковременно нажать кнопку вызова. |

*) Переключение с режима  «Жилое здание» на режим «Общественное здание» осуществляется параметром  «b» (b4 = 0 – жилое здание,  b4 = 1 – административное здание).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналогов УИРФ нет | 22. | ФАИД.00505-04 | Для пассажирских лифтов, с регулируемым главным приводом и функцией автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети, устанавливаемых в административных зданиях. | Старая версия ФАИД.00505-01 ФАИД.00505-02 ФАИД.00505-03 При активации функции эвакуации перемычка 4-6 в плате ПУ-3 должна быть удалена. В параметр В2 (датчик 15кг) введена дополнительная уставка 2, при установке которой датчик 15 кг работает на замыкание. Сброс регулятора осуществляется с выхода СК1 (274 провод). |
|  | 23. | ФАИД.10101-54 | Для пассажирских лифтов в общественных и жилых зданиях с нерегулируемым приводом.* С удержа-нием дверей(Fermator, Elevator trading). |  |
|  | 24. | ФАИД.10501-54 | Для пассажирских лифтов в общественных и жилых зданиях с регулируемым приводом*. С удержанием дверей(Fermator, Elevator trading). |  |
|  | 25. | ФАИД.10171-54 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с нерегулируемым приводом. Без контроля сигнала 2ДШ. |  |
|  | 26. | ФАИД.10571-54 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом. Без контроля сигнала 2ДШ. |  |
|  | 27. | ФАИД.10552-04 | Для больничных лифтов с регулируемым приводом с проходной (непроходной) кабиной с автоматическими дверями с приоритетным вызовом кабины и режимом транспортирования лежачих больных, и функцией автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети. | Старая версия ФАИД.10552-02 ФАИД.10552-54 У лифтов с непроходной кабиной необходимо заблокировать отсутствующие DT02 и ВК32 Установить соответствующие диодные перемычки |
|  | 28. | ФАИД.10801-02 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом. Скорость до 2,5 м/c. До 37 этажей. |  |
|  | 29. | ФАИД.00452-02 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом и проходной кабиной. С функцией автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети | Старая версия ФАИД.00452-01 |
|  | 30. | ФАИД.10452-03 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом и проходной кабиной и выходом для инвалидов (короткий этаж). С функцией автоматической эвакуации при пропадании напряжения в электросети | Старая версия ФАИД.10452-01 ФАИД.10452-02 |
|  | 31. | ФАИД.00503-50 | Для пассажирских лифтов в административных зданиях с регулируемым приводом и непроходной кабиной, работающих в группе, один из лифтов который имеет одну остановку ниже основного посадочного этажа | Смотри приложение к РЭ |
|  | 32. | ФАИД.00413-01 | Для пассажирских лифтов в жилых зданиях с регулируемым приводом и непроходной кабиной, работающих в группе, один из лифтов который имеет две остановки ниже основного посадочного этажа | Смотри приложение к РЭ |

*) Переключение с режима  «Жилое здание» на режим «Общественное здание» осуществляется параметром  «b» (b4 = 0 - жилое здание,  b4 = 1 - административное здание).